## Slide 1
CHAPITRE 4
Plans d'Actions
et Suivi
ALCOA+ · KPI Dashboard · APR/PQR · Tendances MSP · Surveillance continue
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique
Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques
FDA · EMA
ICH Q10
21 CFR 211
1 / 18

## Slide 2
PLAN DU CHAPITRE 4
4.1
Actions Correctives et Préventives (SMART)
4.2
Tableau de Bord KPI CAPA — Pilotage Performance
4.3
Surveillance APR/PQR et Tendances MSP
4.4
Limites MSP Recalculées Post-OOS/CAPA
⚙
Power BI · TrackWise · Minitab Connect
✔
Checklist Chapitre 4 — Validation Complète
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
2 / 18

## Slide 3
4.1 — Actions Correctives vs Préventives : Distinction Fondamentale
⚡ Action CORRECTIVE
Déclencheur : Non-conformité avérée (OOS, audit finding, plainte)
Temporalité : Réactive — après l'incident
Urgence : Souvent élevée — impact produit/patient
Investigation : RCA complète obligatoire
Vérif. efficacité : Obligatoire (J+30, J+90, J+180)
Exemple : Remplacer colonne HPLC défaillante
🛡 Action PRÉVENTIVE
Déclencheur : Signal faible, tendance, analyse FMEA proactive
Temporalité : Proactive — avant l'incident
Urgence : Variable, planifiable
Investigation : Analyse de risque (FMEA) suffisante
Vérif. efficacité : Recommandée — surveillance tendances
Exemple : Programme maintenance toutes colonnes HPLC
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
3 / 18

## Slide 4
4.1.2 — Critères SMART pour la Planification des Actions CAPA
S
Spécifique
Clairement définie, sans ambiguité
❌ "Améliorer la formation"
✅ "Former tous les analystes à SOP-HPLC-042 avec évaluation pratique validée"
M
Mesurable
Critères quantitatifs de réussite
❌ "Réduire les OOS"
✅ "Réduire le taux OOS de 2,5 % à 1,0 % en 6 mois"
A
Atteignable
Réaliste selon ressources disponibles
Budget, personnel, temps, technologie
Une CAPA sans budget approuvé est vouée à l'échec
R
Réaliste
Directement liée à la cause racine
Cause = "colonne dégradée"
→ Action "formation" NON pertinente
T
Temporel
Date d'échéance claire et justifiée
30 j : action simple
90 j : CAPA standard
180 j : CAPA complexe
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
4 / 18

## Slide 5
4.2 — Tableau de Bord KPI CAPA : Vue d'Ensemble des 7 Indicateurs
92 %
OOS résolus
< 30 jours
Cible : ≥ 90 %
✓ OK
3,8 %
Taux récurrence
CAPA 12 mois
Cible : ≤ 5 %
✓ OK
27 j
Délai moyen
investigation
Cible : ≤ 30 j
✓ OK
1,48
Ppk moyen
post-CAPA
Cible : ≥ 1,33
✓ OK
100 %
CAPA avec
Effectiveness Check
Cible : = 100 %
✓ OK
6,2 %
CAPA en retard
échéancier
Cible : ≤ 5 %
⚠ Attention
−18 %
Nb OOS
12 mois glissants
Cible : ↓ Tendance
✓ OK
⚑ Escalade automatique :
OOS < 80% (2 mois) → Alerte Director QA | CAPA critique > 15j retard → Notification immédiate | Ppk < 1,33 → Réouverture CAPA
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
5 / 18

## Slide 6
4.2 — Tendance OOS sur 12 Mois & Pareto des Causes (Dashboard)
Chart: Nombre d'OOS par mois — Cardiostat® 2024
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
Nb OOS/mois | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2
Seuil alerte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Chart: Pareto Causes OOS (Règle 80/20)
| Colonne HPLC | Erreur labo | Matière 1ère | Pompe | Opérateur | Autre
Nb OOS | 18 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
6 / 18

## Slide 7
4.2 — Ppk Post-CAPA par Produit & Répartition des Statuts CAPA
Chart: Ppk Initial vs Post-CAPA (Cible >= 1,33)
| Cardiostat | Beta-X | Vasomed | OmniTab | Renogen
Ppk Initial | 0.82 | 0.91 | 1.05 | 0.78 | 0.95
Ppk Post-CAPA | 1.54 | 1.41 | 1.38 | 1.62 | 1.35
Chart: Répartition CAPA par Statut (80 total)
| Clos | Vérifié | Complété | En cours | Ouvert
Statuts | 42 | 15 | 12 | 8 | 3
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
7 / 18

## Slide 8
4.3 — Surveillance APR/PQR : Contenu Statistique Obligatoire
📈 Cartes I-MR
Chaque paramètre CTQ sur tous lots de l'année. Signaux de Nelson documentés avec investigations associées.
📊 Indices Cpk / Ppk
Paramètres à spec bilatérales. Évolution annuelle analysée. Diminution du Ppk → investigation obligatoire.
📉 Histogrammes
Vérification normalité, biais, distributions bimodales. Bimodalité possible → deux lignes ou fournisseurs.
📐 Régression linéaire tendance
Détection dérives systématiques. Pente significative (p < 0,05) → investigation + CAPA préventive.
🔍 Synthèse OOS / OOT
Nombre, répartition, causes, Pareto. OOT = indicateurs avancés de dérive à analyser en priorité.
✅ Résumé CAPA annuel
CAPA ouvertes/clôturées, taux clôture dans délais, taux récurrence, résultats effectiveness check.
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
8 / 18

## Slide 9
4.3 — Analyse Statistique APR : Évolution Cpk/Ppk Mensuelle — Cardiostat® 2024
Chart: Évolution Cpk/Ppk mensuelle — Cardiostat® 2024 (APR)
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
Cpk Teneur | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.32 | 1.38 | 1.25 | 1.19 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54
Ppk Impureté A | 0.82 | 0.79 | 0.85 | 0.95 | 1.1 | 1.18 | 1.25 | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54
Cible 1,33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33
Lots analysés:
48
OOS confirmés:
3
OOT détectés:
7
CAPA ouvertes:
5
Cpk moyen:
1,35
Ppk final:
1,54
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
9 / 18

## Slide 10
4.4 — Limites MSP Recalculées Post-OOS : Pourquoi et Quand ?
Principe fondamental :
Les limites de contrôle doivent refléter la performance ACTUELLE du procédé — pas sa performance historique.
1
OOS confirmé — cause procédé
Phase 2 concluante → CAPA procédé
→ Recalcul après vérification efficacité
2
CAPA modifiant paramètre clé
Nouvel équipement, réactif, méthode
→ procédé modifié = nouvelles limites
3
Changement fournisseur validé
Nouveau fournisseur MP active
→ min. 20 lots produits → réévaluation
4
Signal OOT persistant confirmé
Shift réel du procédé investigué
et confirmé → nouvelles limites
⚠ INTERDIT : Étendre les limites MSP pour éviter un signal OOT ("Gaming the chart") → Violation Data Integrity → FDA 483
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
10 / 18

## Slide 11
4.4 — Procédure de Recalcul avec Minitab® : 4 Étapes Structurées
1
Collecter les données post-CAPA
Minimum 20 points (recommandation industrie)
Lots produits APRÈS implémentation complète
Exclure la période de transition (procédé instable)
2
Vérifier la normalité (Shapiro-Wilk)
Stat > Basic Statistics > Normality Test
p-value > 0,05 → Normalité confirmée → I-MR applicable
p-value < 0,05 → Transformation Box-Cox ou limites non-paramétriques
3
Calculer nouvelles limites dans Minitab
Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR
I-MR Options > Parameters → décocher "Use historical parameters"
UCL = X̅ + 2,66 × MR̅ | LCL = X̅ − 2,66 × MR̅
4
Documenter et faire approuver
Nouvelles limites (UCL, LCL, X̅, MR̅) dans MSP Control Plan
Approbation Responsable QA + Personne Qualifiée
Archiver anciennes limites + justification complète
Formules I-MR : UCL = X̅ + 2,66 × MR̅ | CL = X̅ | LCL = X̅ − 2,66 × MR̅ (MR̅ = étendue mobile moyenne)
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
11 / 18

## Slide 12
4.4 — Exemple Complet : Recalcul Limites MSP Post-CAPA — Impureté A Cardiostat®
Paramètre | Avant CAPA (24 lots) | Après CAPA (25 lots) | Interprétation
Moyenne (X̅) | 0,13 % | 0,11 % | Centrage amélioré −15 %
UCL (+3σ) | 0,19 % | 0,15 % | ↓ Plus sensible −21 %
LCL (−3σ) | 0,07 % | 0,07 % | Inchangé (limite naturelle)
σ estimé (MR̅/d₂) | 0,020 % | 0,013 % | ↓ Variabilité réduite −35 %
Ppk | 0,82 (insuffisant) | 1,54 (conforme) | Critère >= 1,33 atteint ✓
Normalité p-value | 0,187 | 0,312 | Normalité confirmée (>0,05)
💡 Le resserrement UCL (0,19 % → 0,15 %) permet de détecter une dérive de 0,02 % qui passait inaperçue avec les anciennes limites.
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
12 / 18

## Slide 13
4.4 — Carte I-MR : Comparaison Visuelle Avant / Après CAPA (Lot 24 = OOS)
Chart: Lot 24 = OOS → CAPA mise en place → UCL recalculée : 0,19% → 0,15% à partir du lot 25
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36 | L37 | L38 | L39 | L40 | L41 | L42 | L43 | L44 | L45 | L46 | L47 | L48 | L49
Données (Impureté A %) | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1
UCL Avant CAPA | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
UCL Après CAPA | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
13 / 18

## Slide 14
4.2 — Architecture Dashboard Power BI : Intégration Temps Réel QMS
Sources de données
TrackWise® / Veeva Vault
LIMS (LabWare / SampleManager)
Minitab® / Minitab Connect
Excel Templates QMS
ERP (SAP / Oracle)
Connecteurs natifs
API REST Power BI
Fichiers CSV/Excel automatisés
Direct Query mode
Actualisation auto. (1h)
Gateway on-premise
Dashboard Power BI
6 KPI Cards (RAG)
Courbe tendance OOS 12 mois
Pareto causes
Donut statuts CAPA
Ppk avant/après par produit
Effectiveness J+30/90/180
🔒 Partage sécurisé : Microsoft Teams · Portail Intranet Qualité · Alerte email · Accès par rôle (QC / QA / Direction)
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
14 / 18

## Slide 15
4.2 — Fréquence de Revue des KPI par Niveau Hiérarchique (ICH Q10)
Superviseurs CQ
Hebdomadaire
KPI : Délais investigation · Statuts CAPA · Alertes immédiates · Retards
Responsables QA/QC
Mensuelle
KPI : Taux OOS · Taux récurrence · Ppk moyen · % Effectiveness Check · CAPA retard
Direction Qualité
Trimestrielle
KPI : Tableau de bord complet · Revue de Direction ICH Q10 · Tendances annuelles APR
Escalade auto : OOS < 80% (2 mois) → Alert QA | CAPA critique > 15j retard → Director QA | Ppk < 1,33 → Réouverture immédiate
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
15 / 18

## Slide 16
✔ CHECKLIST CHAPITRE 4 — Validation Complète avant Clôture
✔ 4.1 — Actions CAPA
→ Actions SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel
→ Distinction Correctif / Préventif documentée séparément
→ Responsables et échéances définis + suivi hebdomadaire en place
✔ 4.2 — KPI Dashboard
→ 7 KPI définis, cibles établies, propriétaires nommés
→ Dashboard Power BI/Excel à jour et accessible
→ Système d'escalade automatique configuré et testé
✔ 4.3 — APR / PQR
→ Cartes I-MR, Cpk/Ppk, histogrammes, régression pour tous CTQ
→ Synthèse OOS/OOT/CAPA incluse et commentée
→ APR approuvée QA + Personne Qualifiée avant diffusion
✔ 4.4 — Limites MSP
→ Recalcul sur >= 20 points post-CAPA, normalité vérifiée
→ Nouvelles limites approuvées QA et archivées avec justification
→ JAMAIS extension limites sans CAPA documentée (Data Integrity)
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
16 / 18

## Slide 17
Outils Numériques Recommandés — Chapitre 4
Power BI
Dashboard KPI temps réel
• Connecteurs natifs QMS
• Filtres dynamiques produit/ligne
• Alertes automatiques email
• Partage Teams / Intranet
TrackWise®
Gestion CAPA & Qualité
• Workflow CAPA automatisé
• Suivi échéances & alertes
• Rapports réglementaires
• Intégration LIMS native
Minitab® 21
Analyses statistiques
• Cartes I-MR, Cpk/Ppk
• Tests normalité Shapiro-Wilk
• Capabilité avant/après CAPA
• Régression & ANOVA
Minitab Connect
Surveillance multi-sites
• Collecte données centralisée
• Tableaux de bord partagés
• Alertes dérive en temps réel
• Intégration Minitab desktop
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
17 / 18

## Slide 18
Chapitre 4
Du Pilotage à
l'Excellence Qualité
Un tableau de bord KPI sans action sur les déviations est une illusion de maîtrise. Chaque indicateur doit déclencher une réponse documentée.
L'APR n'est pas un rapport annuel — c'est le miroir statistique du procédé. Une tendance ignorée aujourd'hui devient l'OOS de demain.
Le recalcul des limites MSP post-CAPA ferme la boucle d'amélioration continue : procédé amélioré → limites resserrées → surveillance plus sensible.
→ Chapitre 5 : Études de Cas Pratiques — 4 investigations terrain détaillées
18 / 18